## Slide 1: Mreža čitača unutar prostorija Visokog učilišta za popisivanje studenata putem SmartX kartica (E-indeks)
Tehničko veleučilište u Zagrebu – projekti 2012
Statični sustav za popisivanje prisutnosti studenata
Autori:
v.pred. Davor Cafuta, dipl.ing.rač. ,
v.pred. Ivica Dodig, dipl.ing.rač

## Slide 2: Sadržaj
Svrha identifikacije
Arhitektura sustava
Prototip
Testiranja
Pitanja

## Slide 3: Svrha identifikacije
Identifikacija – prepoznati, odnosno utvrditi identitet osobe - studenta
Potreban identifikacijski dokument
Potreban elektronski način čitanja dokumenta
Što veća brzina da najmanje ometa nastavu

## Slide 4: Primjer iz prakse…
Tehničko veleučilište u Zagrebu
Identifikacijski dokument:
  Studentska kartica
  (hibridna kartica opremljena sa RFID Mifare ili X-ica)
Mjesta identifikacije
  Tri lokacije nastave
  Centralna lokacija - Vrbik
    6 identifikacijskih točaka (učionice)
    Centralizirani poslužitelj i baza podataka
  Udaljene lokacije – Konavoska i Holjevćeva
    12+14 identifikacijskih točaka (učionice i predavaonice)
    Povezane sa VPN vezom prema centralnoj lokaciji (koristeći CARNet)

## Slide 5: Architecture of the system

## Slide 6: Arhitektura sustava
Identifikacijska točka
  Ulaz u učionicu ili predavaonicu
  Zidna montaža
  Napajanje putem mrežne infrastrukture (PoE-12V)
  Kontrolna točka sastoji se od:
    Serijski (TTL level) RFID Mifare čitač
    Mikrokontroler podržan mrežnim uređajem
  Cijena uređaja 50-100 EUR!!
Protokol
  Bezspojni protokol
  Identifikacijska točka ima svoju adresu i port (ime)

## Slide 7: Arhitektura sustava
Centralni poslužitelj
  Linux (Debian) OS (Besplatni otvoreni operacijski sustav)
  Mysql baza podataka (SSO-TVZ)
  Razvijen u programskom jeziku C (gcc) , PHP-CLI, i poslužiteljski web alat PHP
  Jedan proces za jednu identifikacijsku točku
  Proces monitor
  Zahvaljujući mikrokontroleru (modularnom pristupu) može se integrirati kao dio drugih sustava:
    Emulacija ACR120 čitača (potrebnih za SXReferadu)
    Standardni čitač koji je dolazio uz projekt smartX
    Spoj na Ahyco (SXQueue)

## Slide 8: Prototip
Prototip identifikacijske točke
  Razvoj: ožujak 2012
  Kućište: studeni 2012
Prototip programske podrške
  Proces čitača ožujak, 2012
  Proces monitor rujan, 2012
Provedena testiranja sa simulatorom čitača i nekoliko prototipova u stvarnim uvjetima: centralne i udaljene lokacije
Opremanje centralne lokacije
  Očekivani početak 2013
Opremanje udaljenih lokacija
  Sredina 2013

## Slide 9: Postupak identifikacije
Sve identifikacije prikazuju se na Internet stranicama TVZ-a
  Zadaje se učionica, datum, vrijeme od i vrijeme do
Prijedlog:
  Studenti se popisuju:
    Na ulasku u dvoranu
    Na izlasku iz dvorane
    Preklapanjem popisa dobiva se prisutnost

## Slide 10: Budući rad
Implementirati sustav u cijelosti
Izmjeriti performanse novo postavljenog sustava u produkciji
Zamjena poslužitelja sa ugrađenim sustavom:
  Atmel 200 Mhz board - Embedded linux
  Implementacija
    Centralna baza podataka
    Komunikacija sa čitačem
    Poslužitelj Internet stranica sa nadzorom sustava

## Slide 11: Hvala na pažnji
Pitanja?